## Slide 1
河川氾濫時における自家用車避難と デマンド交通バス活用の比較シミュレーション
卒業研究 進捗発表会
XX研究室 氏名：＿＿＿＿＿＿
2026年07月04日

## Slide 2
研究背景
2015年 鬼怒川氾濫を背景とした避難シミュレーション研究
堤防決壊
2015年9月10日 茨城県常総市三坂町付近 鬼怒川左岸が決壊
浸水・道路閉鎖
広範囲の浸水により 道路が通行困難になる
避難集中
自家用車避難が集中し 混雑・逃げ遅れの恐れ
要支援者
高齢者・車非保有者への 避難支援が必要
→ 避難シミュレーションによる定量的な評価が必要

## Slide 3
研究目的
浸水時の道路閉鎖を考慮した避難シミュレーションを構築し、 自家用車避難とデマンド交通バス活用を定量的に比較する
今回の発表範囲
Phase 1
静的な避難経路検索 （浸水×道路ネットワーク → 経路の有無を確認）
→
Phase 2
SUMOによる自家用車避難シミュレーション （車両走行・動的道路閉鎖・混雑評価）
→
Phase 3 （予定）
デマンド交通バス導入・シナリオA/B比較 （未着手）

## Slide 4
研究全体の構成
実データ
浸水KML・A31a 道路NW・人口 避難所・自動車保有
→
Phase 1
浸水×道路 → 閉鎖タイムライン → 静的経路検索
→
Phase 2
SUMO変換 → TraCI動的閉鎖 → 交通流評価
→
Phase 3 （予定）
バス投入 → シナリオB → A/B比較
完了
完了
次フェーズ

## Slide 5
使用データ
実データ → 派生データ → SUMO入力 の流れ
用途 | 使用データ | SUMO上での役割
浸水範囲 | GSI KML・A31a浸水想定区域 | 時刻別道路閉鎖の作成
道路 | 道路ネットワーク（GraphML） | SUMOネットワーク joso.net.xml に変換
対象地域 | N03 行政区域 | 市区町村の抽出
出発地 | 250m人口メッシュ | 避難車両の発生地点
車両数 | 人口・自動車保有台数 | small / 10pct / full の車両数換算
目的地 | 避難施設データ | 安全避難所のSUMO edgeへのスナップ
道路閉鎖 | Phase 1 閉鎖タイムライン | TraCIによる動的通行止め

## Slide 6
実データからSUMO入力まで
実データをそのまま動かしているのではなく、研究用に加工した派生データを入力として使用
実データ
浸水KML A31a GML 道路NW (GraphML) 人口メッシュ 避難施設DB
→
派生データ
closure_timeline.json joso.net.xml agent_origins.csv shelters_sumo.csv
→
SUMO入力 （TraCI）
edge閉鎖 車両経路XML 時刻別道路閉鎖
→
シミュレーション 結果
到着/未到着 混雑ログ 避難完了時刻

## Slide 7
Phase 1：静的な避難経路検索
実施内容
・ 浸水ポリゴン × 道路リンクで閉鎖候補を抽出
・ 浸水深0.5m以上の道路を通行困難として除外
・ 出発地から避難所への最短経路を探索
・ 常総市を中心に茨城県内41市区町村へ拡張
・ 市区町村別シナリオHTMLを生成
Phase 1の注意点
車両混雑・停止・到着時間は扱わない 「経路が存在するか」を確認する静的分析
処理フロー
浸水ポリゴン + 道路エッジ
↓ 空間結合（GIS）
道路閉鎖タイムライン （t0〜t7）
↓ Dijkstra 経路探索
経路あり / 経路なし を判定 → HTML生成

## Slide 8
Phase 2：SUMO交通流シミュレーション
SUMO 1.26.0 + TraCI による動的道路閉鎖シミュレーション
① ネットワーク変換
GraphML → OSM XML → joso.net.xml （通常edge 49,356件）
② edge ID 対応
Phase1 閉鎖edge 764件 → SUMO edge（全matched） SUMO segment 計3,158件
③ 出発地・避難所スナップ
250mメッシュ重心 → 最寄りSUMO edge 避難所 → 安全避難所19件をスナップ
④ TraCI動的道路閉鎖
SUMO 0秒＝出発開始 t0〜t7を789〜21,600秒に対応
⑤ 再経路探索・記録
閉鎖後にSUMOが代替経路を探索 到着/未到着/混雑を60秒ごとに記録

## Slide 9
Phase 2 前提条件：時間軸・出発地・台数
結果の解釈で質問されやすい設定を明示
項目 | 設定 | 解釈上の注意
シミュレーション時間 | 0〜21,600秒（6時間） | 実時間を6時間に線形圧縮
SUMO 0秒 | 車両の出発開始 | 浸水時系列のt0ではない
最初の閉鎖t0 | SUMO上 789秒 | small/10pctはt0前に全車到着
最終時点t7 | SUMO上 21,600秒 | 閉鎖後挙動はfull試行で確認
項目 | 設定 | 根拠・作り方
出発地 | 40地点 | 250m人口メッシュ代表点
目的地 | 安全避難所19件 | 洪水対応避難所をSUMO edgeへスナップ
small | 40台 | 各メッシュ1台
10pct | 120台 | fullを各メッシュごとに約1割へ縮小・切り上げ
full | 1,001台 | 人口÷2.3人/世帯をメッシュごとに切り上げ
可視化の注意
現在のHTMLアニメーションはsmall/10pctの車両移動確認が中心であり、両試行はt0前に到着する。 道路閉鎖後の交通挙動は、full試行の結果表・混雑指標・閉鎖時系列を併用して説明する。

## Slide 10
Phase 2 結果：常総市シナリオA（自家用車のみ）
試行 | 車両数 | 到着台数 | 未到着台数 | 到着率 | 位置づけ
small | 40 | 40 | 0 | 100% | 動作確認
10pct | 120 | 120 | 0 | 100% | 縮小比較
full | 1,001 | 987 | 14 | 98.6% | 常総市主結果
未到着14台について
閉鎖済みの出発edgeから発車できなかった車両として記録。 プログラムエラーではなく、今回の閉鎖条件下での「逃げ遅れ候補」として扱う。
全41市区町村（10pct試行）の結果
● 全41市区町村でsmall・10pct完了
● 10pct試行：計23,054台、逃げ遅れ合計 0台
● full試行：代表6市区町村で実行（全員到着）

## Slide 11
Phase 2 結果：主要避難路別の混雑（full試行）
路線 | 最大走行台数 | 最大停止台数 | 最低平均速度 | 約 km/h
県道357号 （谷和原筑西線） | 137台 | 105台 | 1.64 m/s | 約 5.9 km/h
国道294号 | 61台 | 7台 | 4.41 m/s | 約 15.9 km/h
県道357号：停止台数105台、最低速度1.64 m/s（約6 km/h） → 自家用車避難集中時に深刻な渋滞が発生
Phase 2で分かること
・ 到着できたかの判定（到着/未到着）
・ どの道路に負荷が集中するか
・ 速度低下・停止が発生する区間
Phase 2でわからないこと
・ 車なし世帯・高齢者の避難可否
・ バスが渋滞を緩和するか（Phase 3で比較）
・ 出発時刻ばらつきの影響

## Slide 12
Phase 1 と Phase 2 の違い
観点 | Phase 1（静的） | Phase 2（動的）
分析手法 | 道路閉鎖後の最短経路の有無を判定 | 車両を実際に走らせて結果を観測
渋滞の考慮 | なし | あり（速度低下・停止が記録される）
指標の単位 | 「経路なし」メッシュ数・人口数 | 「実際に未到着」の車両台数
常総市の結果 | 到達不可メッシュ17・人口952名 | full試行で14台が発車できず逃げ遅れ
わかること | 「そもそも道がない」場所 | 「道はあるが渋滞・閉鎖で間に合わない」状況
注意：Phase 1の到達不可人数（952名）とPhase 2の未到着車両数（14台）は単位が異なる → 直接比較しない

## Slide 13
今後の予定（Phase 3）
デマンド交通バスを追加し、自家用車のみのシナリオAと比較する
比較軸 | Phase 2（シナリオA） | Phase 3（シナリオB）
道路上の車両 | 自家用車のみ | 自家用車 ＋ バス
対象者 | 車保有世帯のみ追跡 | 車なし・高齢者もバスで追跡
主要路渋滞 | 県道357号等で深刻な渋滞を確認 | バス導入による緩和効果を測定
結論 | 比較基準（ベースライン） | RQへの定量的な回答
Phase 3 実装ステップ
① バス設定仕様固定
台数・定員・運行方式 利用者割り当てルール
→
② シナリオB実装
常総市 small SUMO/TraCI バス投入
→
③ A/B 比較
到着率・混雑・ バス輸送人数を算出
→
④ 卒論執筆
Phase 2/3 本文 第3〜5章