## Slide 1
全体のまとめ
研究は3つの段階に分けて進めており、すべて完了した
phase1
浸水で通れなくなる道を除いたうえで、
避難所まで行ける道があるかを机上で確認
完了
phase2
実際に大量の車を動かして、
渋滞や到着の様子をシミュレーションで確認
完了
phase3
バスを使う場合と使わない場合を
条件をそろえて比較
完了
（差ははっきりしなかった）
研究のまとめの一文
今回試した条件と回数の範囲では、バスを使うと使わないとで、高齢者や車を持たない人が
避難を終えられる割合に、はっきりとした良し悪しの差は見られなかった。
残る作業は卒業論文を仕上げるための編集のみ（様式への転記・参考文献の整形・図表の配置・校正・要旨作成）。
年末まで着手を保留する。

## Slide 2
前回報告からの主な更新
2026年7月21日〜22日にまとめた内容（統合経過報告20260729）
① 以前使っていた数値に誤りが見つかり、取り下げた
② バスなしの場合とバスありの場合を、同じ条件で比べられるようにした
③ 何を・どう比べるかを先に決め、バスの利用人数の数え方も直した
④ 1回だけの結果ではなく、何度も実行して比べる方式に変えた
⑤ 比較の結論（はっきりした差はない）を固定した
⑥ 後から誰が確認しても同じ結果になるよう、記録の残し方を整えた
⑦ 高齢者・車を持たない人だけを取り出して、もう一度比べ直した
⑧ 常総市の過去の状況（実際の交通など）を調べて確認した

## Slide 3
① 検証方法の見直し
本格的に比較を始める前に見つかった問題点
・ 「バスで助かる人数」の見積もりと、実際の人口の数え方にずれがあった
・ シミュレーションソフトの標準設定のままだと、渋滞で長く止まった車が自動的に動かされてしまい、渋滞が実際より軽く見える可能性があった
・ 小さい規模の試験と、常総市全体の人口規模の差が大きすぎた
・ 高齢者や車を持たない人が、無事に避難できたかを直接確認する仕組みが足りなかった
方針の変更
「バスを増やせば良くなるはずだ」という思い込みを前提にせず、比べ方・車の数え方・確認の仕方を
先に決めてから結果を見る方針に変えた。差が出なかった場合も、それを正しい結果として
受け止めることを、結果を見る前に決めていた。
以前使っていたが、誤りとわかり使わなくなった数値
バスの乗車91人・到着67人・未到着24人／救出走行29台の削減／バスあり側の車の数9,540台／以前の需要充足率

## Slide 4
② バスなし・バスありを同じ条件で比較できるようにした
違いが「バスがあるかないか」だけになるよう処理をそろえた
・ 浸水で通れなくなった道を通行止めにする処理
・ 道が通れなくなったときに、別の道を探す処理
・ 出発前にすでに道が通れなくなっていた車の扱い
・ シミュレーションを終える条件
・ 車ごとの記録の残し方
・ 長時間止まった車を自動的に動かしてしまう機能を止めたこと（止めないと渋滞が実際より軽く見える）
あとから確認できるようにした工夫
実行するたびに、使った道路データ・車の数・開始と終了の時刻・乱数の設定（下記の※参照）を
記録し、あとから同じ条件で確認できるようにした。バスなし用とバスあり用の取り違えも防いだ。
※乱数の設定＝車の出発タイミングなど、ランダムに決まる部分の初期値。これを変えると同じプログラムでも結果が変わる

## Slide 5
② バスなしの場合を実行し直した結果
長時間止まった車を自動的に動かす機能を止めて再実行
9,569台のうち9,090台が避難所に着き、479台が着けなかった。以前の「全車到着」という結果は、
止まった車を自動で動かしてしまう設定に頼っていた、見かけ上の結果だった。
状態 | 台数 | 説明
道路上で孤立 | 68台 | 道が通れなくなり、避難所へ進める道がなくなった
交差点で詰まった | 24台 | 交差点付近で動けなくなった
列に並んで進めない | 387台 | 前方の混雑や詰まりにより進めなくなった
「渋滞のせいで逃げ遅れる車はない」という以前の見方は誤りだったため取り下げた。
ただし、道路データの変換・通行止めの表示・他の市区町村との比較といった、
それ以外の成果はそのまま活かす。

## Slide 6
③ 何を・どう比べるかを先に決めた
比べる対象とルールを、結果を見る前に固定
比べる対象
高齢者や車を持たない人（下記の※参照）が、6時間以内に避難所へ着けた割合。対象人数は3,231.5人に固定した。
比べ方のルール（結果を見る前に固定）
・ バスなしを3回、バスありを5回実行し、すべての組み合わせ（15通り）を比べる
・ 15通りすべてでバスありが良い、またはすべてで悪い場合だけ、「良くなった／悪くなった」と言う
・ 一つでも結果の向きが違えば、「今回の実験だけでは、はっきりした差はわからない」とする
・ 都合の悪い結果だけを後から取り除かない
※本研究では避難する人を4つのグループに分けており、そのうち「高齢者」「車を持たない人」の2グループをまとめて比べている

## Slide 7
③ バスの利用人数の数え方を直した
運行を途中で打ち切った2台のバスに乗っていた16人が、避難所に着いていないのに
「着いた人」に数えられていた。この16人を除き、実際に避難所へ着いた人数を125人と確定した。
125人 ÷ バス1台あたりの平均乗車人数（2.3人） を切り捨て ＝ 迎えの車を 54台 減らせる
比較パターン | 自分の車 | 迎えに行く車 | 合計
バスなし | 8,164台 | 1,405台 | 9,569台
バスあり | 8,164台 | 1,351台 | 9,515台＋バス
同じプログラムでも実行するたびに人数が変わったため（125人・75人・207人）、1回の結果を
「正解」として使うのはやめ、車の削減数54台を固定したうえで、何度も実行して比べる方式に変えた。

## Slide 8
④ 何度も実行して比べる方式に変えた
同じプログラムでも、車の動きに使う初期値（乱数の設定）が変わると、結果が大きく変わることがわかった。
そこで、結果を見てから回数を増やしたり減らしたりすることを禁止し、次の回数を事前に決めて実行した。
バスなし
3回
×
バスあり
5回
＝
比較の組み合わせ
15通り
あとから確認できるようにした工夫
・ 使った道路データは、作り直しの手順ごと毎回保存した
・ 乱数の設定も、実行する前に決めておいた
・ 実行した記録・乱数の設定・使った道路データ・車の数を、すべて保存する仕組みを整えた

## Slide 9
④ 実行した結果（表）
バスなし（3回）
回 | 到着台数 | 未到着台数 | 到着できた割合※
1回目 | 9,090台 | 479台 | 95.44%
2回目 | 7,715台 | 1,854台 | 75.87%
3回目 | 9,119台 | 450台 | 96.01%
バスあり（5回）
回 | バスに乗って到着した人数 | 到着できた割合※
1回目 | 75人 | 92.93%
2回目 | 125人 | 96.68%
3回目 | 122人 | 96.16%
4回目 | 125人 | 98.53%
5回目 | 165人 | 98.84%
結果の読み方の注意
すべての回で、入れた車の数と到着・未到着として数えた車の数が一致しており、数え間違いはなかった。
バスなしの2回目は他の回より結果がかなり低いが、決めておいた条件を満たす正常な結果であり、除外していない。
実行するたびに結果が大きく変わることがわかった。ただし回数が少ないため、「結果が2種類にはっきり分かれる」とまでは言えない。
※「到着できた割合」は、高齢者や車を持たない人（本研究では「Type3・Type4」と呼ぶグループ）を対象にした割合

## Slide 10
⑤ 比較した結果
項目 | バスなし | バスあり | 読み取り
到着できた割合（代表的な値）※ | 95.44% | 96.68% | バスありが約1.23ポイント高い
結果の範囲（最も低い〜高い回） | 75.87〜96.01% | 92.93〜98.84% | 回によるばらつきが大きい
15通りの比較での差の範囲 | ― | −3.09〜+22.97ポイント | 良い方にも悪い方にもふれる
バスありが良かった／悪かった数 | ― | 13通り／2通り | 全部の組み合わせでそろわない
※「到着できた割合」は高齢者・車を持たない人を対象にした値。「代表的な値」は5回・3回のうち真ん中にくる値（中央値）を指す
結論：良い・悪いをはっきり言える差ではなかった
代表的な値だけを見るとバスありの方が高い。しかし、先に決めておいたルールでは15通りすべての
向きがそろっていないため、バスによって全体の避難完了の割合が良くなった、悪くなったとは言い切らない。
「良くなったと言い切れない」ことと「バスに効果がない」ことは違う。バスが実際に住民を避難所まで
運び、自分の車を使えない人へ別の移動手段を提供できたことは確認できている（次のスライド）。
バスの台数を10台に増やして確認しても向きはそろわず、この結論は変わらなかった。

## Slide 11
バスを使ったことで確認できた良い点と課題
確認できた良い点
・ バスありの5回で、1回につき75〜165人を実際に避難所まで運んだ
・ 自分で車を使えない人へ、迎えの車とは別の避難手段を用意できた
・ バスで運んだ分、迎えに行く車を54台減らせる組み方ができた
確認できた課題
・ 地域全体で見たときに、避難を終えられる割合が必ず上がるとは言えなかった
・ バスに乗った後、避難所まで着けなかった人も出る場合がある
・ バスを待つ時間、道が通れなくなる時刻、出発の集中しやすさによって効果が変わる可能性がある
・ 今のバスは、決まった乗り降りの場所を往復する方式であり、予約に応じて最も良い経路を組む方式ではない

## Slide 12
⑦ 高齢者・車を持たない人だけを取り出して、もう一度比べた
一人ひとりの記録を作り直し、より細かく確認した
対象者一人ひとりに記録をつけ直し、「高齢者」935人・「それ以外（車を持たない人を含む）」2,320人、
合計3,255人を数え直した。バスなし4回・バスあり5回のうち、条件をそろえられた4組で比べた。
項目 | バスなし（4回） | バスあり（5回）
高齢者の到着できた割合（代表的な値） | 93.53% | 94.12%
結果の範囲 | 71.66〜95.19% | 90.48〜96.90%
条件をそろえた組で見た「バスあり−バスなし」の差
代表的な差は+1.98ポイントだが、範囲は−4.71〜+23.21ポイントで、4組のうち良くなったもの2組・
悪くなったもの1組・ほぼ変化なし1組だった。
高齢者だけを取り出して比べても向きはそろわなかったため、「バスが高齢者の逃げ遅れを確実に減らした」
とは言えない。一方、高齢者だけを取り出して確認できる仕組みは整えられた。今回の結果は、これまでの
比較結果（⑤で示した結論）を上書きするものではなく、追加の確認として記録した。

## Slide 13
常総市を対象とした調査の到達点
研究の問いに答える結果はそろい、追加の実行や実装は不要と判断した
項目 | 確認できた内容
道路データの規模 | 常総市の道路データ 12,860区間
人口・避難所（実際のデータをもとにした版） | 40地点・2,257人（うち高齢者611人）、洪水時に使える避難所19か所
時間とともに増えた通行止めの道路 | 168本 → 764本
避難所へ行く道がない地点（机上での確認） | 17地点・952人（うち高齢者223人）
判断：常総市の浸水・道路・人口・避難所のデータをつなぎ、机上での確認、実際に車を動かした確認、
交通が苦手な人の輸送、バスあり・なしの比較までを、やり直しがきく形で実行できているため、
基礎的な避難のシミュレーション研究として必要な内容と成果は得られている。
一方、2015年当時の実際の道路・車両台数・避難行動との照合、実際の渋滞や逃げ遅れとの突き合わせ、
予約に応じて最適な経路を組む方式の再現、適切な導入台数の提案はまだできておらず、
「実際の災害を完全に再現した」「適切な導入台数を特定した」とは言わない。
訂正：予約制の乗合バス「ふれあい号」は2015年当時からすでに運行されていた（2009年運行開始、
2015年度は延べ19,518人が利用）。「予約制の乗合交通は当時存在しなかった」という以前の記述は誤りであり、
本研究の「バスあり」は、当時あった交通を災害時に転用した場合の仮の比較として位置づけを訂正した。